# Технические рекомендации

Технические рекомендации по подготовке файлов и сопроводительной информации для изготовления вырубных штампов

1. Электронная версия чертежа в масштабе 1:1 предоставляется в векторных форматах:

• AutoCAD *.dwg, *.dxf (версия не выше 2013);

• Adobe Illustrator *.eps, *.ai, *.pdf (версия не выше CS5);

• IMPACT 3 *.ipd;

• CorelDRAW *.cdr (версия не выше 14.0).

2. В векторном файле все ножи должны быть разделены по цветам и/или слоям. В случае необходимости использования специальных ножей (рицовки, перфорации, zip-перфорации, комбинированных ножей), они должны быть отмечены в файле отдельным цветом с сопроводительной надписью, либо информация об их наличии на штампе должна быть указана в сопроводительном письме.

3. В векторном файле все линии должны быть одинарными. Двойные параллельные линии (Outline Stroke) увеличивают время и снижают точность обработки файлов, а потому крайне нежелательны.

4. Если векторного чертежа нет, но его необходимо изготовить, принимаются файлы, содержащие точную и максимально полную информацию по типу и размерам изделия, образцы изделия.

5. Если в векторном файле отсутствует контур фанерного основания вырубного штампа, его параметры должны быть указаны в сопроводительном письме. В случае отсутствия этой информации, фанера делается из расчета +20 мм от крайних ножей.

6. При изготовлении чертежей и вырубных штампов в сопроводительном письме должна быть указана информация о вырубаемом материале его толщине или плотности, названии, марке, типе (бумага, картон, гофрокартон, микрогофрокартон и т.д.).

7. Также в файле или в сопроводительном письме должна содержаться информация о том, чем является файл: «лицом печати» или «лицом штампа». Если дополнительных указаний нет, по умолчанию считается, что на чертеже изображено «лицо печати».

8. В случае, если есть необходимость в ниже перечисленном, в сопроводительном письме должна быть отражена информация:

• о том, что вырубка будет производиться с оборота высекаемого материала;

• о необходимости установки компенсационных и рассечных ножей, в этом случае, придется дополнительно указать размер печатного листа и расстояние в клапане от края листа до первого ножа, либо контур листа должен быть указан в векторном чертеже;

• о необходимости простановки засечек/никсов (если засечки нужны в строго определенных местах – это должно быть указано в векторном чертеже);

• о необходимости интеграции клише;

• об особенности технологии при вырубке пленок ПВХ, ПЭТФ (используются/не используются биговальные контрматрицы);

• относительно выбора эжекторного материала и т.д.